# TAHOMETRU DIGITAL

MANUAL UTILIZARE

Ⅰ CARACTERISTICI

- 1. Se folosește tehnica microcomputerului (CPU) și tehnica laser de joncțiune pentru un instrument combinat PHOTO TACH. (RPM) &CONTACT TACH (RPM, m/min).

- 2. Gamă largă de măsurare și rezoluție înaltă.

- 3. Lumina de fundal galben-verde asigură că tahometrul poate funcționa normal în orice circumstanță de lumină.

- 4. Ultima valoare afişată/max. Valoare/min. Valoarea poate fi stocată automat în memorie și 96 de secunde de valoare măsurată în mod continuu. Deci, acest lucru face ca clienții să colecteze și să înregistreze date. (Tahometrul începe să stocheze datele măsurate după care este renovat de trei ori).

- 5. Tahometrul poate fi conectat la 6V curent continuu, putere de tensiune stabilă, în favoarea utilizării pentru o lungă perioadă de timp.

- 6. Indicație de tensiune scăzută a bateriei.

- 7. Partea de contact și partea foto pot fi schimbate în orice moment.

- 8. Noul senzor de viteză de suprafață cu flacoane pentru a măsura viteza și lungimea firului, cablului și cablului în mod convenabil.

- 9. Instrumentul este delicat și robust. Utilizează componente durabile și de lungă durată și o carcasă din plastic ABC puternică și ușoară. Comod în ambele mâini.

ⅡSPECIFICATII

- Display: 5digiti, 18mm (0.7” Precizie: ±(0.05%+1digit)

Rata masurare: 0.8secunde (peste 60RPM)

Selectare domeniu: automata

Baza timpului: cristal de cuarț
Distanta detectare : 50mm-500mm (photo)

Dimensiuni: 210×74×37mm

Alimentare: 4×1.5V AA baterii sau sursa stabilă de curent continuu de 6 V.

Consum de energie: aprox. 65mA

- Funcţionarea butonului de apel de memorie A citire (valoarea maximă, valoarea minimă, ultima valoare) obținute imediat înainte de oprirea BUTONULUI DE MĂSURARE este memorată automat. De exemplu, vă rugăm să ret. următoarea figura 1. Acea valoare memorată poate fi afișată pe indicator pe rând, o dată apăsând butonul de memorie. Simbolul „SUS” reprezintă MAX. Valoarea și „DN” valoarea MIN. Valoare, „LA” Ultima valoare.

3． Operarea butonului stocate date (poate stoca date 96s)

3.1 Când se afișează ultima valoare și pentru a patra oară apăsați memoria pentru a comuta, contorul va indica dacă trebuie să comutați la alt mod de afișare. În timpul schimbării valorii afișate de la 20 la 1, acesta este comutat dacă eliberați butonul de memorie care nu s-a schimbat la valoarea maximă/valoarea minimă/ultima valoare va fi afișat pe rând prin apăsarea butonului de memorie.

3.2  Dacă valoarea se schimbă de la 20 la 1 și se afișează „An XX” (An înseamnă anamneză). Afișajul este comutat cu succes. Deci memoria este apăsată, datele stocate vor fi afișate pe rând. Formatul de afișare este după cum urmează:: primul este numărul de serie al datelor stocate și apoi afișați valoarea concretă. După ce toate datele stocate sunt afișate (96S), contorul va comuta automat la afișarea max. valoare/ min. valoare/ ultima valoare.

Amintire: Butonul liniei de contact nu stochează max. valoare/ min. valoarea și datele de măsurare dar ultima valoare. Toate datele vor fi anulate, iar turometrul va începe să măsoare și să stocheze din nou datele dacă se apasă butonul de măsurare când se caută datele măsurate.

- Inlocuire baterie

  - a) Când este necesară înlocuirea bateriei (tensiunea bateriei mai mică de aproximativ 4,5 V), va apărea pe afișaj.

  - b) Glisați capacul bateriei departe de instrument și scoateți bateria.

  - c) Instalați bateriile în carcasă poate rezulta deteriorarea permanentă a circuitului din cauza unei instalări incorecte.

5.  Amintire

5.1  Marcaj reflectorizant: tăiați și dezlipiți bandă adezivă furnizată în cca. pătrate de 12 mm (0,5”) și aplicați câte un pătrat pe fiecare arbore de rotație. Zona nereflectorizantă trebuie să fie întotdeauna mai mare decât zona reflectorizante. Dacă arborele este în mod normal reflectorizant, acesta trebuie acoperit cu bandă neagră sau vopsea neagră înainte de a atașa banda reflectorizante. Suprafața arborelui trebuie să fie curată și netedă înainte de aplicarea benzii reflectorizante.

5.2  Măsurare RPM foarte scăzută: ca și cum ar fi ușor să obțineți rezoluție înaltă. Dacă măsurați valorile RPM foarte scăzute, sugerați utilizatorului să atașeze în medie mai multe „semne reflectorizante”. Apoi împărțiți citirea afișată la numărul de „semne reflectorizante” pentru a obține RPM real.

5.3  Piesele tahometrului de contact includ conic mare, conic mic și stâlp, conic mare și piesa de cauciuc stâlp este potrivită pentru viteză mică și dar viteza mare mică.

5.4  Dacă instrumentul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile.

Ⅲ  PHOTO TACH/CONTACT TACH

Domeniu masurare: PHOTO TACH

  - la 99999RPM

# CONTACT TACH

0.5 la 19999RPM

VITEZA DE SUPRAFATA (m/min)

0.05 la 1999.9m/min

Rezolutie:     PHOTO TACH:

0.1RPM (2.5 la 999.9RPM)

1RPM  (peste 1000RPM)

# CONTACT TACH

0.1RPM (0.5 la 999.9RPM)

1RPM  ( peste 1000RPM)

# WURFACE SPEED

0.01m/min (0.05 la 99.99m/min)

0.1m/min  (peste 100m/min)

# Descrierea panoului:

A: Roată de viteză la suprafață

B: Contact dispozitivul de testare

C: Dispozitiv de măsurare a contactului

D: Buton de măsurare

E: Comutator de funcții

F: Buton de apel de memorie

G: Fereastra de afișare

H: Capac baterie

# Procedura masurare

# 1. PHOTO MASURARE

a. Aplicați un semn reflectorizant obiectului măsurat. Glisați comutatorul de funcție în poziția „rpm photo”..

b. Apăsați BUTONUL DE MĂSURARE și aliniați fasciculul de lumină vizibilă cu ținta aplicată. Verificați dacă INDICATORUL MONITORULUI se aprinde atunci când ținta se aliniază cu fasciculul.

# 2. CONTACT TACH MASURARE

a. Glisați COMUTATORUL DE FUNCȚIE în poziția „contact rpm”. Instalați ADAPTATORUL RPM corespunzător pe ARBORE.

b. Apăsați BUTONUL DE MĂSURARE și apăsând ușor ADAPTATORUL RPM pe orificiul central al arborelui rotativ. Asigurați-vă că păstrați aliniamentul drept. Eliberați BUTONUL DE MĂSURARE când citirea afișajului se stabilizează.

# 3. MĂSURAREA VITEZEI DE SUPRAFAȚĂ

a. Glisați COMUTATORUL DE FUNCȚIE în poziția „m/min contact”. Instalați roata de viteză de suprafață pe ARB în loc de ADAPTATORUL RPM.

b. Apăsați BUTONUL DE MĂSURARE și atașați pur și simplu roata de viteză la suprafață la detector. Eliberați BUTONUL DE MĂSURARE când citirea afișajului se stabilizează.

Nota: Din cauza diferenței dintre circumferința suprafeței exterioare și canelul interior al senzorului de viteză a liniei. Pentru măsurarea vitezei sau lungimii liniei de contact, rezultatul afișat este corect atunci când suprafața exterioară a senzorului intră în contact cu contactul obiectului măsurat și, dar atunci când canalul interior al senzorului și obiectul măsurat, rezultatul real este multiplicarea citirii cu 0,9 (de ex. : măsurați sârmă, cablu și frânghie etc.)

# Accesorii:

Cutie transport                             1buc

Semne de bandă reflectorizante                lungime 200mm

Manual Utilizare                           1buc

Accesorii rezistente la umezeală               1buc

Bolt bag                                   1buc

Fiting pentru măsurarea vitezei de contact        1buc

Fiting pentru măsurarea vitezei de rotație de contact 3buc

# DT6236B/V0.0