Digital AC/DC Clamp Metru Manual

- REZUMAT

Acest clemetru de 3 3/4 digit foarte stabil utilizează două baterii AAA (1,5V). Are un ecran LCD cu afișaj de 18 mm, ceea ce face citirea mai clară și funcționarea mai convenabilă. Poate testa DCV, ACV, DCA, ACA, rezistență, capacitate, frecvență, temperatură, diodă, continuitate, precum și test de tensiune AC fără contact. Este echipat cu iluminare maxilară cu clemă, iluminare din spate, afișare simbol unitate, True RMS, MAX, MIN, funcție de păstrare a datelor, măsurare relativă, oprire automată și funcții de avertizare. Funcționează atât în gama automată, cât și în gama manuală. Pentru a asigura o precizie și rezoluție ridicate, adoptă un microprocesor care conduce LCD-ul direct și un convertor A / D integrat dual IC. Este un instrument ideal pentru laboratoare, fabrici de tehnologie radio și uz casnic.2. SAFETY OBSERVATIE

- Instrumentul este proiectat conform standardului IEC1010-1 (standard de siguranță emis de Comitetul tehnic internațional internațional), CAT III 600V și UL3111-1. Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații înainte de orice operație.

- Introducere pentru simbolurile de siguranță:

: Tensiune înaltă existentă.  : Izolație dublă.  : Operatorul trebuie să se refere la manual.  : Indicare baterie descărcată.

- Observatii:

(1) Vă rugăm să deconectați orice semnal și să scoateți cablurile de testare înainte de a deschide capacul exterior.

(2) Pentru a evita electrocutarea și deteriorarea contorului, apa nu trebuie să se scurgă în interior.

(3) NU folosiți acest contor pentru a efectua niciun test dacă carcasa nu a terminat instalarea și șuruburile nu au fost strânse.

(4) NU introduceți valoarea mai mare decât limita la fiecare interval.

(5) Vă rugăm să nu introduceți tensiunea în terminalul de rezistență.

(6) Porniți comutatorul de alimentare pe OPRIT după test.

(7) Pentru a evita deteriorarea scurgerii bateriei la contor, vă rugăm să scoateți bateria pentru depozitare pe termen lung.

(8) Pentru a evita șocurile electrice și deteriorarea contorului, nu introduceți tensiune mai mare decât DC 60V sau AC 36V în timpul măsurării.

(9) Pentru a evita șocurile electrice, vă rugăm să fiți foarte atenți când prindeți bara de autobuz sau ceva izolat.

3. CARACTERISTICI

1. CARACTERISTICI GENERALE

- Display: LCD.

- Max. display: 4000 digitI (3 3/4), și afișarea automată a polarității.

- Clemă deschisă: Max. Deschis: 52mm.

- Afișare peste interval: afișat „OL”

- Retinere date.

- Măsurarea valorii relative.

- Rata de eșantionare: de aproximativ 3 ori / sec.

- Indicator baterie descarcata: “”afisat.

- Test de continuitate: sună când <50Ω.

- Gama: Gama automată sau Gama manuală.

- Autodeconectare.

- Consum de energie: aproximativ 3mA.

- Sursa alimentare: 2 × 1.5V baterii (AAA).

- Conditii mediu utilizare: (0～40)℃, temperature relativa: <70%.

- Dimensiune: 270mm × 123mm × 35mm (lungime × lățime × înălțime).

- Greutate: aprox. 280g (cu baterii).

- Accesorii: manual de utilizare, cabluri de testare, sondă senzor de temperatură TP01, două baterii AAA.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

- (1) Precizie: ± (un% × citire date + cifre). Pentru a asigura precizia, temperatura mediului trebuie să fie (23 ± 5) ℃, umiditatea relativă să fie <70%. Garanție de precizie de un an de la data producției.

- Coeficient de temperatură: 0,1 × precizie specificată / 1 ℃ （＜ 18 ℃ sau ＞ 28 ℃.

- DC voltage (DCV)

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 400mV | ± (1.0% citire+5） | 0.1mV |
| 4V | ± (0.5% citire+5） | 1mV |
| 40V |  | 10mV |
| 400V |  | 100mV |
| 1000V | ± (1.0% citire+5） | 1V |

- Impedanță de intrare: la o gamă de 400mV> 40MΩ, la alte game este 10MΩ.

- Protecție la suprasarcină: 1000Vrms.

- AC voltage (ACV)

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 4V | ± (0.8% citire+5） | 1mV |
| 40V |  | 10mV |
| 400V |  | 100mV |
| 750V | ± (1.0% citire+5） | 1V |

- Impedanță de intrare: 10MΩ.

- Protecție la suprasarcină: 1000Vrms.

- Răspuns în frecvență: 750V la 40Hz ~ 1kHz, alte game 40Hz ~ 2kHz.

- Afișaj: Răspuns Rms adevărat (bază de calibrare pe Undă sinusoidală RMS).

- DV Current (DCA)

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 40A | ± (1.5% citire+5） | 0.01A |
| 400A |  | 0.1A |
| 1000A |  | 1A |

Protecție la suprasarcină: 1200A (timp de intrare <60 secunde).

NOTĂ: Goliți la zero înainte de măsurare， Obiectul de testare trebuie plasat în mijlocul falcii clemei.

- AC curent (ACA)

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 40A | ± (1.5% citire+5） | 0.01A |
| 400A |  | 0.1A |
| 1000A |  | 1A |

Răspuns în frecvență: undă sinusoidală și undă triunghiulară 40Hz - 1kHz; alte forme de undă 40Hz-200Hz.

Protecție la suprasarcină: 1200A (timp de intrare <60 secunde)

NOTĂ: Obiectul de testare trebuie plasat în mijlocul falcii clemei.

- Rezistenta

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 400Ω | ± (0.8% +5） | 0.1Ω |
| 4kΩ | ± (0.8% +1） | 1Ω |
| 40kΩ |  | 10Ω |
| 400kΩ |  | 100Ω |
| 4MΩ |  | 1kΩ |
| 40MΩ | ± (1.0% +5） | 10kΩ |

Tensiune în circuit deschis: 500mV, Protecție la suprasarcină: 250Vrms.
NOTĂ: NU introduceți nicio valoare de tensiune la acest interval!

- Capacitate

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 4nF | ± (5.0% +10） | 1pF |
| 40nF | ± (2.5% +5） | 10pF |
| 400nF |  | 100pF |
| 4uF |  | 1nF |
| 40uF |  | 10nF |
| 400uF | ± (5.0% +10） | 100nF |
| 4mF |  | 1uF |
| 40mF |  | 10uF |

Protecție la suprasarcină: 250Vrms. Avertisment: NU introduceti valorile tensiunii de intrare la acest interval!

- Frecventa

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 10Hz | ± (0.5% citire+4） | 0.01Hz |
| 100Hz |  | 0.1Hz |
| 1kHz |  | 1Hz |
| 10kHz |  | 10Hz |
| 100kHz |  | 100Hz |
| 1MHz |  | 1kHz |
| 10MHz |  | 10kHz |

Sensibilitate la intrare:> 0,7V. Protecție la suprasarcină: 250Vrms.

- Temperatura

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| (-40~1000 )℃ | ＜400℃: ± (1.0%+5） ≥400℃: ± (1.5%+15） | 1℃ |
| (0~1832 )℉ | ＜750℉: ± (1.0% + 5) ≥750℉: ± (1. 5% + 15) | 1℉ |

Senzor: dop banana tip K (nichel-crom-nichel siliciu).

Avertisment: NU valorile tensiunii de intrare la acest interval!

- Test continuitate

| Domeniu | Descriere | Conditii testare |
| --- | --- | --- |
|  | Cadere de tensiune inainte de dioda | Curentul continuu este de aproximativ 0,8 mA, tensiunea inversă este de proximativ 2,2 V.. |
|  | Când rezistența testată este mai mică de 50Ω, sună continuu. | Tensiune în circuit deschis: 2V |

Protecție la suprasarcină: 250V TRMS.

Avertisment: NU introduceti valorile tensiunii de intrare la acest interval!

4. UTILIZAREA

4.1 DESCRIEREA PANOULUI

(1) Falca: 0 la 1000A curent alternativ și dispozitiv de detectare a tensiunii inalte.

(2) Protecția mâinilor: un design sigur pentru a proteja utilizatorii de atingerea zonei periculoase.

(3) Clemă de blocare: Apăsarea clemei poate activa sau dezactiva clema.

(4) Lumina clemei：Deschiderea luminii clemei poate lumina zona testată în întuneric pentru a preveni pericolul.

(5) Indicator NCV: Detectați existența tensiunii înalte pentru a preveni șocul electric.

(6) Buton Hold: Când apăsați acest buton, valoarea măsurată curentă va fi păstrată pe ecranul LCD și nu poate măsura nicio valoare nouă în acest moment. Apăsați din nou acest buton Hold pentru a ieși din modul hold.

(7) Comutator de alegere a funcției: folosit pentru a selecta funcția, intervalul sau porniți sau opriți clemmetrul.

| Functii | Descriere |
| --- | --- |
|  | DCA, ACA masurari . |
|  | ACV, DCV masurari. Apăsați „SELECT” pentru a comuta modul de măsurare. Apăsați „Hz / DUTY” pentru a comuta la modul de măsurare a frecvenței / ciclului de funcționare. |
| NCV | Test de tensiune fără contact. |
|  | Apăsați „SELECT” pentru a comuta la modul de măsurare diodă, continuitate, capacitate și rezistență. |
| Hz | Masurare Frecventa. |
| ℃/℉ | Măsurarea temperaturii. Apăsați butonul „SELECT” pentru a comuta la ℃ sau ℉. |

- Functii taste.

SELECT /  Tasta：

1) Aceasta este o cheie pentru funcția de selectare, pe baza unui principiu de funcționare a acțiunii Trigger. Apăsați scurt această tastă pentru a alege modurile de măsurare: Alegeti DC sau AC “”, “Ω→→→” la “” , alegeti “℃” sau“℉” in domeniul de temperatura.

2) Multimetrul se va opri automat când nu este utilizat în 15 minute, apoi va intra în modul de repaus, buzzerul va reaminti de 5 ori alarma în decurs de 1 minut înainte de oprirea automată; Vă rugăm să apăsați această funcție „SELECT” sau butonul de pornire / oprire pentru a porni alimentarea dacă doriți să o reporniți.

3) Apăsați această tastă și puneți-o pe Hold și apoi porniți alimentarea pentru a o trezi din modul de repaus, iar apoi funcția de oprire automată va fi anulată.

4) Tasta de control a lămpii de iluminare, apăsați-o mai mult de 2 secunde pentru a porni lampa de iluminare, apoi apăsați-o din nou pentru mai mult de 2 secunde pentru a o stinge.

RANGE KEY:

În măsurătorile de tensiune și rezistență, este funcția RANGE, pentru a alege din gama automată sau gama manuală. Contorul este implicit în domeniul auto. Simbolul „AUTO” apare pe ecranul LCD. Apăsați această tastă o dată pentru a comuta la intervalul manual. Apăsați-l din nou pentru o singură dată pentru a crește pasul de la cel mai mic la cel mai mare. Apăsați-l mai mult de două secunde pentru a reveni la gama AUTO.

MAX/MIN TASTA:

1) este o cheie pentru păstrarea datelor. Apăsați această tastă pentru a intra automat în modul manual și va afișa valoarea MAX, apăsați-o din nou pentru a afișa valoarea MIN.

2) Apăsați tasta MAX / MIN mai mult de 2 secunde pentru a ieși din modul de păstrare a datelor. Oprirea automată va fi anulată când a fost introdusă în modul MAX / MIN, de asemenea funcțiile HOLD și SELECT nu vor fi disponibile în acest moment.

Hz/Raport functionare TASTA: În măsurătorile ACA / ACV, apăsați această tastă pentru a comuta măsurarea între frecvență, raportul de sarcină, tensiune și curent. În măsurarea frecvenței, apăsați această tastă pentru a comuta între măsurarea frecvenței și raportul de funcționare (1-99%).

REL KEY:

In  si la masuratorile  este funcția REL. Apăsați această tastă pentru a șterge „citirile” și introduceți valorii măsurarii relative.  Simbolul REL va apărea pe ecranul LCD. Apăsați din nou această tastă pentru a ieși din măsurarea REL. In  si  masurari, acă doza afișată nu revine la zero înainte de măsurare, apăsați această tastă pentru a reveni la zero înainte de măsurare.

HOLD/  TASTA:

1) Apăsați scurt această tastă pentru a păstra datele curente de măsurare pe LCD, LCD va afișa simbolul “”apăsați din nou această tastă pentru a părăsi Data Hold.

2) Apăsați-l timp de mai mult de 2 secunde pentru a activa iluminarea din spate (va fi afișat pe ecranul LCD), funcția de iluminare din spate va fi dezactivată în mod automat după 30 de secunde, apoi apăsați-o din nou pentru mai mult de 2 secunde pentru a o dezactiva.

- LCD: Afișarea valorii și unității de măsurare.

| Segventa | Functii | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Indicare baterie descărcată. |
| 2 | △ | Masurare relativa |
| 3 | HOLD | Retinere data |
| 4 | - | Indică citiri negative. |
| 5 | AC | AC masurare. |
| 6 | DC | DC masurare. |
| 7 | AUTO | Auto scalare |
| 8 |  | Nul. |
| 9 |  | Test dioda. |
| 10 |  | Bip-ul de continuitate este activat. |
| 11 | MAX MIN | MAX, MIN valori, Avertizare de tensiune ridicată. |
| 12 | APO | Funcția de oprire automată a fost activată. |
| 13 | hFE nF, μF mV, V uA， mA， A %， ℃，℉ NCV MΩ， kΩ，Ω Hz, kHz, MHz | Nul. Unitatea Capacitatii: nF, uF. Testarea tensiunii fără contact. Unitate curentă: uA, mA, A. Nul: uA, mA. Ciclul de funcționare, grade Celsius, grade Fahrenheit Testarea tensiunii fără contact. Megohm, Kilohm, Ohm. Hertz, Kilohertz, Megahertz |

- V/Ω intrare terminal: ntrări de măsurare borne pozitive (cablu de testare roșu).

COM intrare terminal: Measurement intrări borne negative (cablu de testare negru).

- Curea de transport.

4.2 MĂSURAREA DCA

- Apăsați dispozitivul de blocare a clemei pentru a deschide maxilarul clemei pentru a introduce firul de testare în mijloc și tăiat complet. Pentru a asigura acuratețea măsurării, vă rugăm să verificați dacă firul de testare este plasat în mijlocul maxilarului clemei. Măsurați un fir într-o singură dată. Dacă măsurați mai multe fire într-o singură dată, citirea va fi inexactă.

- Rotiți comutatorul funcției rotative la pozitia . Contorul este implicit la măsurarea DCA după pornire.

- Apăsați SELECT pentru a comuta între măsurarea DC.

Când contorul este utilizat într-un câmp magnetic puternic, citirile pot fi instabile sau inexacte. Apăsați REL pentru a goli la zero înainte de măsurare.

NOTA:

1) Contorul folosește componenta Hall pentru a detecta curentul. Componenta Hall este o componentă sensibilă. Este sensibil magnetic. De asemenea, este sensibil la temperatură și solicitări mecanice. Orice impact asupra acestuia ar provoca modificări la citire într-un timp scurt. Acest lucru provoacă unele valori rămase la citirea amperului DC atunci când nu există curent. Pentru a obține o citire corectă, apăsați tasta REL pentru a șterge citirea înainte de măsurare, iar firul de testare trebuie plasat în mijlocul maxilarului clemei.

2) Apăsați dispozitivul de blocare a clemei pentru a deschide maxilarul clemei pentru a introduce firul de testare în mijloc și tăiat complet. Asigurați-vă că firul de testare este plasat în mijlocul maxilarului clemei. În caz contrar, va exista o precizie suplimentară ± 1,0% din citire. Citiți valoarea curentă de măsurare a firului de testare pe ecranul LCD.

3) În măsurarea curentului continuu, dacă citirea este o valoare pozitivă, curentul este de sus în jos (superior este sus, capacul inferior este jos).

4) Curentul maxim de testare este de 1000A. Depășirea curentului nominal pentru o lungă perioadă de timp va afecta contorul.

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a obține o măsurare mai precisă a curentului continuu:

① Deconectați firul de testare.

② Apăsați dispozitivul de blocare a clemei pentru a deschide maxilarul clemei pentru a obține firul de testare introdus în mijloc și tăiat complet. Asigurați-vă că firul de testare este plasat în mijlocul maxilarului clemei.

③Când citirea contorului este stabilizată la valoarea minimă, apăsați tasta REL pentru a o șterge.

④Porniți firul de testare. Citiți după ce clemetrul rămâne stabil.

⑤Când măsurați curentul, pentru a obține citiri mai precise, temperatura ambiantă trebuie să fie de la 0 la 40 ℃.

4.3 MĂSURAREA ACA

(1) Rotiți comutatorul rotativ de funcție în poziție . Contorul este implicit la măsurarea DCA după pornire. Apăsați SELECT pentru a comuta între măsurarea AC.

(2) Deschideți maxilarul clemei și apucați un fir și obțineți citirea direct.

Pentru a obține o citire cât mai precisă, ar trebui ca utilizatorul să pună firul în mijlocul maxilarului închis.

Nota:

- 1. În primul rând, utilizatorii ar trebui să selecteze cea mai mare gamă, dacă utilizatorii nu sunt siguri de intervalul de curent testat, apoi să selecteze intervalul adecvat pe baza valorii afișate.

- NU introduceți curentul mai mare decât limita, altfel ar deteriora contorul.

4.4 DCV MASURARE

(1) Setați comutatorul rotativ pe „” și apăsați „SELECT” pentru a trece la „DCV”.

(2) Rotiți funcția rapidă la intervalul DCV. Introduceți cablul de testare negru în terminalul „COM”, iar cel roșu în terminalul „V / Ω”.

(3) Conectați cablurile de testare la punctul de testare. LCD va afișa polaritatea și tensiunea punctului de test conectat de cablul de testare roșu.

Nota:

1. NU introduceți o tensiune peste limită sau poate cauza deteriorarea circuitului contorului.

2. Aveți grijă la măsurarea unui circuit de înaltă tensiune. Nu atingeți circuitul de înaltă tensiune.

  - ACV MASURARE

- Setați comutatorul rotativ la intervalul „” și apăsați „SELECT” pentru a trece la „ACV”.

- Rotiți funcția rapidă la intervalul ACV. Introduceți cablul de testare negru în terminalul „COM”, iar cel roșu în terminalul „V / Ω”.

- Conectați cablurile de testare în circuit și obțineți valoarea de măsurare de pe ecranul LCD.

Nota:

1. NU introduceți o tensiune peste limită sau poate cauza deteriorarea circuitului contorului.

2. Aveți grijă la măsurarea unui circuit de înaltă tensiune. Nu atingeți circuitul de înaltă tensiune.

4.6 Detectarea tensiunii fără contact

AVERTIZARE

Această funcție ar putea fi deranjantă de diferite surse externe, apoi ar putea apărea un memento de alarmă greșit, rezultatul testului este doar pentru referință atunci când se utilizează această funcție.

Butonul Rotiți comutatorul în poziția „NCV“, circuitul țintă care urmează să fie plasate pe partea de sus, contor va spectacole semnale puternice și slabe, între timp, emitatorul Efectuează „tic-tic-tic“ memento alarmă.

Nota:

1. Chiar dacă nu există nicio indicație, tensiunea ar putea fi în continuare acolo. Nu vă bazați pe detectorul NCV ca singurul mod de a judeca dacă există o tensiune pe cablul de sârmă sau nu.

2. Detectarea tensiunii poate fi afectată de proiectarea prizei de alimentare, de tipul de izolație și de grosimea acesteia și de alți factori.

3. Sursele de interferență din mediul extern, cum ar fi lumina intermitentă, motorul pot provoca un semnal greșit pentru o judecată greșită.

4.7 MĂSURAREA REZISTENȚEI

(1) Setați comutatorul rotativ pe „” și apăsați „SELECT” pentru a trece la „Ω”.

(2) Introduceți cablul negru în terminalul „COM” și cel roșu în terminalul „V / Ω”.

(3) Conectați cablurile de testare la rezistența măsurată pentru a obține valoarea de măsurare.

Nota:

1. Înainte de a măsura rezistența de linie, asigurați-vă că alimentarea este oprită și că toate condensatoarele s-au descărcat complet.

2. Nu aplicați nicio tensiune în domeniul rezistenței.

3. Când terminalul de intrare este în circuit deschis, LCD va afișa „OL”.

4. Dacă pe ecranul LCD apare un „OL”, înseamnă că depășește intervalul, treceți la un interval mai mare. Când cablurile de testare sunt scurtcircuitate, ar exista o rezistență la rătăcire de aproximativ 1Ω.

4.8 TEST DE DIODĂ ȘI DE CONTINUITATE

(1) Setați comutatorul rotativ pe intervalul „”. Starea inițială este modul de măsurare a diodei.

(2) Măsurare înainte: Conectați cablul de testare roșu la polaritatea pozitivă și cablul de testare negru la polaritatea catodului diodei. LCD va afișa aprox. valoarea căderii de tensiune înainte.

(3) Măsurare înapoi: conectați cablul de testare roșu la polaritatea catodului și cablul de testare negru la polaritatea pozitivă a diodei. LCD va afișa „OL”.

(4) Testarea completă a diodei include măsurarea înainte și înapoi. Dacă rezultatul nu corespunde descrierilor de mai sus, înseamnă că dioda este ruptă.

(5) Apăsați tasta „SELECT” pentru a selecta modul de măsurare a continuității.

(6) Introduceți cablul de testare negru în terminalul „COM”, iar cel roșu în terminalul „V / Ω”.

(7) Conectați cablurile de testare la două puncte ale circuitului testat, dacă rezistența este mai mică de 50 Ω, buzzerul sună.

Nota:

NU introduceți nicio valoare de tensiune la acest interval!

4.9 CAPACITANCE TEST

(1) Setați comutatorul rotativ pe „” și apăsați „SELECT” pentru a trece la „”.

(2) Introduceți cablul de testare negru în terminalul „COM”, iar cel roșu în terminalul „V / Ω”.

(3) Apăsați tasta „REL” pentru a șterge citirea, pentru ca ecranul LCD să fie zero.

(4) Conectați condensatorul la terminalele „COM” și „V / Ω”. (Notă: cablurile roșii de testare sunt pentru polul pozitiv +). LCD afișează valoarea capacității.

Nota:

1. Nu introduceți tensiune sau curent la intervalul de capacitate.

2. Pentru a asigura acuratețea, vă rugăm să apăsați „REL” pentru a șterge citirea înainte de testare.

3. Există doar modul de autonomie automată sub intervalul de capacitate.

4. Condensatorul trebuie să fie complet descărcat înainte de testare.

5. Citirea intervalului 200uF va dura mai mult de 15 secunde pentru a fi stabilă.

4.10 MĂSURAREA FRECVENȚEI

(1) Rotiți funcția rapidă în domeniul Hz. Introduceți cablul negru pentru a nu fi în terminalul „COM” și cel roșu în terminalul „V / Ω”.

(2) Conectați cablurile de testare la circuitul măsurat și obțineți valoarea de măsurare.

Notă:

1. În medii zgomotoase, este mai bine să utilizați cablul ecranului pentru a măsura un semnal scăzut.

2. Când măsurați circuitul de înaltă tensiune, nu atingeți circuitul de înaltă tensiune.

3. Nu introduceți o tensiune de intrare mai mare de 250Vrms sau poate deteriora contorul.

4.11 TEST DE TEMPERATURĂ

(1) Rotiți butonul Comutare pe „℃ / ℉”, apăsați “SELECT/”tasta pentru a alege modul de măsurare ℃ sau ℉.

(2) Introduceți mufa neagră a senzorului de termocuplu în „COM” și una roșie în mufa „V / Ω” și puneți terminalul de lucru (capătul de măsurare a temperaturii) al termocuplului pe suprafața sau în interiorul obiectului de testat. Apoi, puteți citi temperatura de pe ecran, iar datele sunt în grade Celsius.

Nota:

1. Contorul ar trebui să fie departe de temperatură ridicată. Utilizați sonda termocuplului în intervalul de temperatură specificat.

2. Nu modificați sonda de temperatură în mod aleatoriu, pentru a nu fi garantată precizia.

3. Nu introduceți tensiunea la intervalul de temperatură.

4.12 OPRIRE AUTO

(1) Contorul se va opri automat dacă nu există nicio operațiune în 15 minute și intră în modul inactiv. Bip-ul va suna de cinci ori în decurs de 1 minut înainte de oprire.

Pentru a reporni aparatul, apăsați orice tastă funcțională sau accesați funcția rapidă.

(2) Apăsați tasta „SELECT” și porniți aparatul sau apăsați „SELECT” când aparatul este în modul inactiv pentru a trezi aparatul și funcția „AUTO POWER OFF” va fi anulată

5. ÎNTREȚINERE

Contorul este un instrument precis. Ar trebui evitate modificările aleatorii ale circuitului.

Nota:

1. NU puneți tensiune mai mare de 1000V DC sau 750V c.a.

2. NU aplicați tensiune în curent, rezistență, diodă și continuitate.

3. NU efectuați măsurători atunci când bateria nu este instalată sau capacul din spate nu este fixat.

4. Înainte de a înlocui bateria sau siguranța, scoateți cablurile de testare din punctul de măsurare și opriți alimentarea.

5. Păstrați contorul departe de apă, praf și șocuri.

6. NU folosiți contorul în medii cu temperatură ridicată, umiditate ridicată, combustibil, exploziv și puternic.

7. Curățați carcasa cu o cârpă umedă și numai cu detergent ușor. NU folosiți abrazivi sau alcool sau alți solvenți puternici pentru curățarea contorului.

8. Pentru a evita deteriorarea scurgerilor, scoateți bateria dacă aparatul de măsură nu va fi folosit pentru o lungă perioadă de timp.

9. Cand este afisat simbolul “”ar trebui să înlocuiți bateria în conformitate cu următorii pași:

a) Deșurubați șurubul de pe ușa bateriei și scoateți capacul.

b) Înlocuiți bateria veche cu una nouă. (Pentru o durată lungă de viață, este mai bine să folosiți baterie alcalină.)

c) Puneți la loc ușa bateriei și strângeți șurubul.

6. DEPANARE

Dacă contorul nu funcționează corect, vă rugăm să verificați contorul după cum urmează:

(Dacă problemele încă nu pot fi rezolvate, vă rugăm să consultați centrul de reparații sau să contactați distribuitorii locali.)

| Defect | Solutionare |
| --- | --- |
| Fără citire pe ecranul LCD | Porniți alimentarea Înlocuiți bateria Eliberați tasta HOLD |
| apare simbolul | Inlocuiti bateria |
| Fără intrare de curent sau temperatură | Înlocuiți siguranța |
| Valoare de eroare mare | Înlocuiți bateria |

- Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

- Conținutul acestui manual este considerat corect. Dacă utilizatorii află greșeli sau omisiuni, vă rugăm să contactați producătorul.

- Producătorul nu va fi responsabil pentru accidente și daune cauzate de operațiuni necorespunzătoare.

- Funcțiile descrise în acest manual de utilizare nu trebuie considerate drept motivul unor utilizări speciale.